NÁVOD K POUŽITÍ
Výrobce
Real Target s.r.o.
Nitranská 894/8
10100 Praha 10
Česká republika
Název výrobku
RTG KYRYS – kompozitní ocelový insert

Popis výrobku
Výrobek RTG KYRYS je kompozitní konstrukční komponent tvořený ocelovým plátem z materiálu Armox® Advance a elastomerovou polyuretanovou vrstvou.
Konstrukce výrobku kombinuje mechanickou odolnost pancéřové oceli s ochrannými vlastnostmi elastomerové vrstvy.
Výrobek je určen pro technické a výcvikové použití.

Použití výrobku
Výrobek je určen jako konstrukční komponent pro taktické vybavení nebo výcvikové aplikace.
Výrobek může být umístěn do nosičů plátů nebo výcvikových vest kompatibilních s rozměry výrobku.

Orientace výrobku
Výrobek je označen nápisem STRIKE FACE.
Při vložení výrobku do vesty musí být strana označená STRIKE FACE orientována směrem od těla uživatele.
Přední část výrobku obsahuje silnější elastomerovou vrstvu o přibližné tloušťce 15 mm.
Zadní část výrobku obsahuje tenčí elastomerovou vrstvu.
Správná orientace výrobku odpovídá konstrukci kompozitního materiálu.

Bezpečnostní upozornění
Výrobek není certifikovaným osobním ochranným prostředkem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.
Výrobek neslouží jako certifikovaný prostředek ochrany života nebo zdraví.

Skladování
Výrobek skladujte v suchém prostředí.
Chraňte před dlouhodobým působením vlhkosti a agresivních chemických látek.

Zhotovitel dokumentu
Real Target s.r.o.
Vypracoval: Bc. Jan Majer
Místo: Prostějov
Revize Dokumentu - Datum: 6.3.2026